## Slide 1
NPU计算图划分与多核调度优化技术路线
面向三种存储场景的子图划分、核间分配与执行调度
计算图输入
算子依赖 · 计算周期 · 张量大小 · 存储位置
硬件与场景约束
核数 · L1/UB容量 · DDR带宽 · 同步开销
共同决策模型
子图如何划分 算子分配到哪一核 各核按何顺序执行
目标：最小化总完成时间 Makespan 约束：依赖、容量与执行资源
01
问题一：子图边界经DDR搬运的调度优化
场景A：子图作为任务执行，权衡并行计算收益与边界搬运开销
图结构分析
拓扑依赖
链与分支汇合
独立连通分量
基准候选：拓扑分块与最早完成分核
结构候选：链收缩与闭合小区域合并
场景A原始评估器
比较两个候选Makespan
保留耗时较小的方案
合并筛选兼顾搬运节约与并行性损失
复用图结构分析与候选生成方法
02
问题二：同核数据驻留下的分核与调度优化
场景B：同核数据可驻留L1/UB，跨核传输需要搬运与同步
活跃核预算
k = 1, …, N
逐一生成候选
保留单核方案
候选一：独立连通分量成对交错执行
候选二：区域／交错／大分量拆分
通过核内调度与搬运代理代价筛选
补齐为目标N核方案
场景B原始评估器
跨核预算与候选择优
最终选择依据为实际N核Makespan，代理代价仅用于候选内部筛选
第二问入选方案作为第三问基准
03
问题三：共享L2 Cache场景下的候选调度优化
场景B + 共享L2：以原始FIFO Cache评估器计算耗时，保留基准候选
按拓扑深度分窗口
w = 4 / 10 / 16
窗口内连通分量分组
形成候选子图
前驱亲和分核
兼顾流水线负载
三个窗口候选
重新划分与分核
基准 + 三个窗口候选
按Cache Makespan择优
平局保留基准方案
同方案无L2／有L2配对评估
区分调度收益与Cache收益
窗口法包含子图划分与核分配变化；比较基准与新方案时，保持图、核数和配置一致
统一验证与结果分析
方案合法性
依赖顺序与容量约束
全量同口径对照
100图及题目要求核数
性能与成本
耗时、搬运、命中率
可追溯结果
方案、逐图指标与日志
问题一、二：单核参考与2～5核对照 问题三：1～5核无L2／Cache配对
同时记录候选数量与求解时间，依据原始评估器口径解释额外搬运量
图 1 NPU计算图划分与多核调度优化总体技术路线
Notes: 内容依据（2026-09-26）：第一问 src/portfolio_scheduler.py、baseline.py、region_scheduler.py，正式方案v009；第二问 src/scene_b_active_cores.py、scene_b_paired_order.py、scene_b_adaptive.py，正式方案v011；第三问 src/scene_b_window_components.py及outputs/10_problem3/v004_full_20260926/REPORT.md，正式方案v004。第三问窗口法改编来源及MIT许可见scene_b_window_components.LICENSE，不宣称该方法原创。第一问局部试验未纳入正式主线。各问结果分别验证，不混合统计。